Raspberry Pi Pico a MicroPython
Martin Pěnička

---
Co se naučíte a co budeme dělat ?
- Kurz pro úplné začátečníky – neočekávají se žádné znalosti a zkušenosti
- Mikrokontrolery a jednodeskové počítače
- Základy programování
- Vývojové prostředí, IDE
- Práce se vstupy, výstupy, senzory
- Domácí výbava
- A pak už jen hraní si

---
Platforma Raspberry Pi
- Vznik v roce 2012 jako výukový prostředek
- Jednodeskový počítač vs mikrontroler
- HATy

---
Raspberry Pi Pico
- Základní varianta, W a H
- Cena 100 – 200 Kč
- RP 2040 2 core ARM procesor
- 264 KB RAM, 2MB flash
- Logika na 3.3V (!)
- WiFi a Bluetooth pro W variantu
- Multifunkční piny
  - Digitální
  - Analogové
  - Sběrnice I2C, SPI, UART
  - PWM

---
Raspberry Pi Pico I/O adapter
- Umožňuje snadné připojení periferií pomocí konektorů
- Na každém vyvedeno napětí a zem
- Možno napájet v rozsahu 4.75V - 24V

---
LED output test board
- 8 ledek
- Logika: připojím napájení 3.3V na společný kanál
  - 1 – nesvítí
  - 0 – svítí
- Spíše se setkáte s obrácenou logikou
  - Společná zem (gnd)
  - 1 svítí
  - 0 nesvítí

---
Button test input board
- 8 tlačítek
- Mají společnou zem (gnd) a napětí
- Tlačítko připojíte na pin a čtete hodnotu

---
Co si pořídit domů ?
- Mikrokontroler – Raspberry Pi Pico (Arduino, micro:bit, …)
- Nepájivé pole
- Sadu propojovacích drátů
- Základní sadu součástek – LED, tlačítka, odpory, senzory
- Nářadí
- Multimetr, později zdroj
- Vše potřebné poskládáte do 1000Kč

---
Vývojové prostředí - Thonny IDE

---
Thony IDE
- Umožňuje prvnotní nainstalování MicroPythonu – deska z obchodu přijde “prázdná”
- Editor kódu
- Umožňuje prřímo spouštět a nahrávat kód do desky
- Konzole – lze spouštět jednotlivé příkazu na přímo na desce

---
MicroPython / Python a programování
- Python je univerzální programovací jazyk vhodný pro začátečníky
- Jednoduchá syntaxe
- Jednoduchý začátek s programováním – žádná kompilace a příprava prostředí
- MicroPython je odlehčená varianta pro mikrokontrolery
- Pozor – knihovny které možná znáte z Python spíše v microPythonu nečekejte

---
Základy programování - blikání ledkou
from machine import Pin	# import knihoven
import utime
      print(“ahoj”)	# výpis do konzole
led = Pin(25, Pin.OUT)	# definice proměnné
while True:	# nekonečná smyčka
led.toggle()	# přepnutí stavu ledky
utime.sleep(1)	# uspání programu

---
Blikání více ledkami, posuny
from machine import Pin
import utime
led1 = Pin(4, Pin.OUT)
led2 = Pin(5, Pin.OUT)
led3 = Pin(6, Pin.OUT)
duration = 0.5
while True:
led1.value(1)
utime.sleep(duration)
led1.value(0)
utime.sleep(duration)
led2.value(1)
utime.sleep(duration)
led2.value(0)
utime.sleep(duration)

---
Pole a cykly - úvod
- Více ledek = delší téměř totožný kód, není udržitelné
- Řešení jsou pole a cykly
- Pole umožňuje pracovat s více objekty dohromady
- Cyklus umožňuje volat stejný kód na více objektech
- Typy
  - While
  - for

---
Pole a cykly - ukázka
pins = [4, 5, 6]
leds = []
for pin in pins:
leds.append(Pin(pin, Pin.OUT))
leds[x].value(1)	# přístup k jednotlivým prvkům
- len(leds)	# vrací velikost pole

---
Pole a cykly – blikání ledkami
from machine import Pin
import utime
pins = [4, 5, 6]
leds = []
for pin in pins:
leds.append(Pin(pin, Pin.OUT))
duration = 0.5
while True:
for led in leds:
led.value(1)
utime.sleep(duration)
led.value(0)
utime.sleep(duration)

---
Definice funkcí
- Funkce umožňuje vyčlenit část kódu a opakovaně ho volat z jiných částí
- Lze také umístit do jiných souborů
  def blink(dur):
  for led in leds:
  led.value(1)
  time.sleep(dur)
  led.value(0)
  time.sleep(dur)

---
Cvičení
- Vytvořte si pomocí funkcí několik různých blikacích metod
- Všechny ledky najednou, postupné naplnění, posun jedné/více ledek
- Ledky inicializujte pomocí pole a cyklu, čas čekání je předán do funkce zvenku
- Spusťte postupně blikací programy, měňte čas čekání

---
Čtení digitálních vstupů a tlačítko
from machine import Pin
import utime
led = Pin(4, Pin.OUT)
button = machine.Pin(3, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
while True:
if button.value() == 0:
led.value(1)
else:
led.value(0)
utime.sleep(0.2)

---
Konstrukce if, else, elif
- Podmíněné vykonání podprogramu
- Umožňuje větvit program na základě podmínek

---
Cvičení - Přepínání blikacího programu pomocí tlačítka
- Vytvořte několik blikacích programů
- Po stisku tlačítka se zapne následující nebo se zapne/vypne jeden z nich
- Zkuste se stávajícími znalostmi, spíše to nepůjde, pro bezproblémový chod budeme potřebovat novou znalost - přerušení

---
Nestíháte číst tlačítko ? Přerušení !
Přerušení umožňuje definovat funkci které je zavolaná okamžitě po definované události – třeba stisku tlačítka
mode = 0
def button_click(pin):
global mode
if mode == 0:
mode = 1
return
Mode = 0
       button.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING, handler=button_click)

---
Přerušení - debouncing
- Lze řešit hardwarově – přidáním rezistoru a kondenzátoru
- Softwarově – měření času mezi stisky pomocí utime.ticks_ms() a zapamatování si času posledního stisku

---
Debouncing
curr_time = utime.ticks_ms()
time_diff = utime.ticks_diff(curr_time, last_click_time)
last_click_time = curr_time
if time_diff < debounce_delay:
return

---
Cvičení - Ovládání ledek tlačítkem - posun
- Napište program který na stisk tlačítka posune svítící ledky o jedno místo
- V případě že dojede na konec řady, objeví se na druhé straně

---
Velké cvičení – blikací program
- Zadání:
  - Mikrokontroler obsahuje několik blikacích režimů
  - Prvním tlačítkem zvolím program, ledky jsou použity jako ukazatel který program je vybrán
  - Stiskem druhého tlačítka ho zapnu, druhým stiskem vypnu
  - Budete muset použít všechny dosavadní konstrukce, přerušení a debouncing jinak to nebude fungovat hezky

---
Analogové vstupy a teploměr
- Digitální vstupy pracují s hodnotou 0/1
- Analogové vrací hodnotu
  - 0 – 255 pro 8bit
  - 0 – 65535 pro 16bit
- Lze měřit spojité veličiny – hodnotu napětí, teplotu, …
- Lze vyslat specifickou hodnotu – intenzita světla ledky

---
Teploměr - příklad
from machine import Pin
import utime
sensor_temp = machine.ADC(4)
conversion_factor = 3.3 / 65535
while True:
reading = sensor_temp.read_u16()
voltage = reading * conversion_factor
temperature = 27 - (voltage - 0.706) / 0.001721
print("Teplota:", temperature, "°C")
utime.sleep(1)

---
Závěr
- Naučili jsme se základní práci s Raspberry Pi Pico
- Základy programování v Pythonu a pokročilejší konstrukce
- Práci s digitálními vstupy a výstupy
- Problémy při použití vstupů – přerušení, debouncing
- Analogové vstupy
- Materiály najdete na https://github.com/MartinPenicka/ArduinoDay